# Модуль консольного ввода-вывода  CONIO  ОС DSDOS v3.5

# Коды процедуры PRC (Extended ASCII)

| Код [C] | Комментарий | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 00h |  |  |
| 01h | Установка курсора по X | Вызов: 01h, X+20h |
| 02h | Установка курсора по Y | Вызов: 02h, Y+20h |
| 03h | Скроллинг экрана вверх |  |
| 04h | Скроллинг экрана вниз |  |
| 05h |  |  |
| 06h |  |  |
| 07h | Выдача звукового сигнала | Высота тона задаётся выдачей 0Bh |
| 08h | Смещение позиции курсора влево |  |
| 09h |  |  |
| 0Ah | Перевод курсора в начало текущей строки |  |
| 0Bh | Установка высоты тона звукового сигнала | Вызов: 0Bh, байт тона |
| 0Ch | Перевод курсора в начало экрана (LVU) |  |
| 0Dh | Перевод строки и установка курсора в начало строки |  |
| 0Eh | Установка цвета отображения символов и CLS | Вызов: 0Eh, байт цвета |
| 0Fh | Включение/выключение инверсии отображения |  |
| 10h |  |  |
| 11h |  |  |
| 12h |  |  |
| 13h |  |  |
| 14h |  |  |
| 15h |  |  |
| 16h |  |  |
| 17h |  |  |
| 18h | Смещение позиции курсора вправо |  |
| 19h | Смещение позиции курсора вверх |  |
| 1Ah | Смещение позиции курсора вниз |  |
| 1Bh |  |  |
| 1Ch |  |  |
| 1Dh |  |  |
| 1Eh |  |  |
| 1Fh | Очистка (и окраска) экрана |  |
| 20h – – FFh | Вывод символа в соответствии с кодировкой ASCII, принятой в операционной системе DSDOS |  |

# При вызове процедуры с кодом, не имеющим никакого назначения по таблице, выдаётся звуковой сигнал, т.е. код интерпретируется как 07h.